Схема электроснабжения

муниципального образования Копанского сельского поселения

Ейского района Краснодарского края

на 2017- 2030 года

ekokonsalt.ru

2017 г.

Приложение к постановлению администрации Копанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края «12 » декабря 2017 г. №173

Схема электроснабжения муниципального образования Копанского сельского поселения Ейского района

Краснодарского края на 2017- 2030 года

Оглавление

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт схемы | 6 |
|  | Общие сведения | 8 |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии | 13 |
| 2 | Баланс производства и потребления электроэнергии | 16 |
| 3 | Перспективный баланс производства и потребления электроэнергии | 17 |
| 4 | Основные показатели работы системы электроснабжения | 23 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения | 26 |
| 6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения | 30 |
| 7 | Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения | 31 |

Введение

Схема электроснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу электроснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные   цели и задачи  схемы электроснабжения:

- определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   сельского поселения электрической энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Правовыми основаниями для разработки Схемы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Жилищный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

8. Постановление Правительства от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;

10. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

11. Приказ Минрегиона РФ от 14 апреля 2008 N 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
12. Устав Муниципального образования;

13. Генеральный план муниципального образования.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем электроснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в  муниципальном образовании Копанского сельского поселения  Ейского района Краснодарского края.

Схема подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к схемам электроснабжения, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Паспорт схемы

| Наименование | Схема Электроснабжения муниципального образования Копанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края на 2017- 2030 год. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик проекта | Администрация муниципального образования Копанского сельского поселения |
| Разработчик проекта | Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт» |
| Цели схемы | определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями; минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение жителей сельского поселения электрической энергией; улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Задачи схемы | Основными задачами Схемы являются: Инженерно-техническая оптимизация системы электроснабжения; Перспективное планирование развития систем электроснабжения; Повышение инвестиционной привлекательности систем электроснабжения; Повышение надежности систем электроснабжения; Обеспечение более комфортных условий проживания населения муниципального образования; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности системы электроснабжения муниципального образования; Снижение потерь при поставке электроэнергии потребителям; Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Мероприятия Схемы охватывают период с 2017 по 2030 год |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли ресурсоснабжающей организации, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам газоснабжения. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с ресурсоснабжающими организациями. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание современной коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов. Улучшение экологической ситуации. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов электроснабжения. Обеспечение электросетями земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. |

Общие сведения

Копанское сельского поселение находится в юго – западной части Ейского района граничит на севере с Щербиновским и на востоке с Каневским районами Краснодарского края. На юго – западе граница поселения проходит по восточному берегу озера Ханское а северо – западе с Ясенским и с Ейским сельскими поселениями по долине р. Ясени.

Границы Копанского сельского поселения нанесены по приложению № 12 к Постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 29.11.2006 № 2647-п. Площадь поселения составляет 28712,5 га.

Рисунок 1.1 Расположение в районе.

В центре поселения расположен населенный пункт станица. Расстояние от ст. Копанской до населенного центра  г.Ейска около 55 км, до краевого центра г. Краснодара около 200 км. С г.Ейском станицу связывают автодорога регионального значения.

Границы станицы Копанской нанесены по приложению №54 к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края «Об установлении границ административно – территориальных единиц Ейского района Краснодарского края» от 29.11.2006г. № 2647-п.

Территория Копанского сельского поселения расположена в зоне средиземноморского климата. Климат территории умеренно-теплый, обуславливается непосредственным соседством Азовского моря (Бейсугский лиман). Большое значение в формировании климата рассматриваемой территории имеют процессы циркуляции атмосферы, радиационный режим и рельеф местности. По климатическим характеристикам Копанское сельское поселение относится к III-Б строительно-климатическому и I агроклиматическому району.

Климат Копанского сельского поселения умеренно-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом, наблюдается небольшое количество осадков, а также отсутствие частых перепадов температур. Зима в Копанском сельском поселение приходит довольно поздно. Средняя температура января равна −4 °C. Снежный покров не бывает по-настоящему устойчивым и редко когда держится более двух недель подряд. Однако, морозы ниже −10 °C не редкость. В отдельные годы температура зимой на короткое время опускалась ниже −25 °C. Лето на рассматриваемой территории очень тёплое и солнечное, среднесуточная температура в июле +24 °C, относительная влажность около 60 %. Летний зной смягчается морскими бризами. Дождливых дней обычно немного, а сами осадки проходят, как правило, в виде коротких ливней и гроз. Средняя температура воды в июне +22,2 °C, в июле +24,9 °C, в августе +23,7 °C.

В соответствии с многолетними данными циркуляция воздушных масс над акваторией Азовского моря в течение года отличается широтной направленностью. В холодную половину года устойчивое положение Азиатского максимума и наибольшая выраженность Черноморской депрессии обуславливают преобладанием ветров восточной четверти. В теплый период отмечается в основном западный перенос воздушных масс. Сильные ветры вызывают активный перенос водных масс и, как следствие, перекос уровневой поверхности водных объектов. Так, например, при восточных и северо-восточных ветрах со скоростями 12-14 м/с уровень моря через 5-6 часов снижается на 0,6-0,8 м по сравнению со штилевым положением моря. Подобное падение уровня при восточных ветрах отмечается от косы Камышеватской практически до устья Бейсугского лимана. Благодаря чрезвычайной пологости подводного склона осушаются значительные пространства дна, ширина которых нередко достигает 0,6-1 км, что не может не оказывать влияния на климат данной территории.

По данным многолетних наблюдений среднемесячная температура воздуха колеблется от -3,9ºС (январь) до +23,2ºС (июль). Температура воздуха летом отличается большим постоянством, а среднесуточные температуры изо дня в день меняются мало. Можно отметить, что 2/3 всех дней июля и августа имеют температуру в пределах от +20(С до +25(С, и только 10% дней имеют температуру ниже этого периода (от +15 до 20(С) и 15% выше (от +25(С до +30(С). В зимние месяцы эти колебания более значительны.  Минимальная температура воздуха зимой может достигать -31ºС, максимальная летом от + 39 ºС до +42ºС.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 215 дней: наименьшая – 184 дня, наибольшая – 240 дней. Снежный покров не бывает по-настоящему устойчивым и редко когда держится более двух недель подряд. Средняя толщина снежного покрова не превышает 15 см. Продолжительность периода со снежным покровом 60 дней. Среднегодовая максимальная глубина промерзания почвы за зимний сезон составляет 28 см.

Таблица 1.

Температурный режим

| Месяц Хар-ка климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, 0С | -4,1 | -4,0 | 1,2 | 9,1 | 16,5 | 20,7 | 23,7 | 22,8 | 17,2 | 10,9 | 3,7 | -1,4 | 9,7 |
| Абс.макс. температура воздуха, 0С | 13 | 15 | 25 | 28 | 31 | 36 | 39 | 36 | 36 | 30 | 26 | 15 | 39 |
| Абс.мин. температура воздуха, 0С | -30 | -28 | -31 | -5 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1 | -10 | -20 | -25 | -31 |

Степень насыщенности воздуха водяными парами характеризует относительная влажность воздуха. Распределение относительной влажности по территории рассматриваемого района определяется температурным режимом и притоком влаги в атмосферу.

Таблица 2.

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)

| Месяц Хар-ка климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относ. влажность | 87 | 86 | 83 | 74 | 69 | 68 | 66 | 66 | 70 | 77 | 84 | 87 | 76 |
| Абсолют. Влажность,мб | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 8,8 | 13,5 | 17,6 | 20,1 | 18,9 | 14,5 | 10,4 | 7,4 | 5,2 | 10,9 |

Осадки год от года изменяются в больших пределах, превышая в отдельные годы норму в полтора раза. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года с апреля по декабрь и составляет в среднем 258 мм, в холодный период с ноября по март – 199 мм. Территория поселения характеризуется неустойчивым снежным покровом. Снежный покров появляется в среднем в начале декабря, сходит в конце марта, сохраняясь не более 50-60 дней, так как в течение зимы обычно имеют место частые оттепели. Средняя многолетняя высота снежного покрова не больше 10 см. В отношении природопользования наиболее существенными характеристиками облачности считается повторяемость ясных и пасмурных дней.

Таблица 3.

Среднее число ясных и пасмурных дней по общей облачности

| Месяц Хар-ка климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясные дни | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 6,7 | 9,9 | 1,06 | 8,3 | 5,7 | 2,3 | 0,7 | 62 |
| Пасмурные дни | 16,1 | 13,6 | 13,2 | 9,0 | 6,0 | 3,9 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 7,2 | 14,7 | 19,2 | 110 |

Территория поселения, в орографическом отношении, расположена в северо-западной части Прикубанской степной равнины. Современный рельеф территории представляет собой аккумулятивную равнину в слабой степени расчлененную широкими и пологими долинами рек и балок, часто заболоченных. Балки являются проводниками весенних и ливневых потоков, сбегающих с водоразделов в речные долины и лиманы.

Речная сеть территории поселения представлена рекой Ясени. Питание реки осуществляется, в основном, за счет талых снеговых вод в весенний период; дождевое и грунтовое питание её незначительно. В связи с этим режим реки характеризуется ярко выраженным половодьем и низкой меженью в летний период.

Естественный режим реки изменен искусственно путем сооружения на ней многочисленных плотин. Большую часть года река представляет собой цепь небольших прудов, аккумулирующих талые снеговые воды весной и воды редких дождевых паводков летом и осенью. Глубинная эрозия реки отсутствует, происходит, исключительно перемыв пойменных осадков, в связи, с чем река имеет хорошо выработанную пологую и широкую долину, частично заболоченную.

На территории Копанского сельского поселения значительные пространства заняты многочисленными озерами и лиманами, представляющими собой подпруженные и затопленные морем устьевые части рек Ясени и Челбасское гирло. Наиболее крупными являются лиманы Кущеватый, Долгий, озеро Ханское и др.

Территории сельского поселения представлена в северной и центральной части – пахотными землями, сенокосами и выпасами, которые используются ОАО «Родина» и 23 крестьянско – фермерскими хозяйствами, с юга – земли категории запаса, земли используемые под выпас скота, многочисленные соленые озера, лиманы, используемые 3мя охотостанциями с 10 охотничьими хозяйствами.

Административное и культурно – бытовое обслуживание сосредоточено в центральной части станицы Копанской. Жилая застройка представлена в основном одноэтажными жилыми домами с участками от 0,06 га до 0,3га.

На северо–западе, западнее балки «Глубокой», находится МТФ №2, севернее территории станицы МТФ №1, МТФ №3, северо-восточнее МТФ №6, юго-западнее станицы свино – товарная ферма, на юго-востоке ФДМ №7. на сельхоз угодьях ОАО «Родина» размещаются 6 полевых станов.

Юга - западнее станицы, на примыкающих к ней территории, размещается кирпичный завод –  не действующий с 90ых годов. На северной территории населенного пункта: маслоцех и консервный завод  – не действующие. В границы территории населенного пункта с севера также входит производственная зона ОАО «Родина»: гаражи, механизированный отряд, мехмастерская, столовая, строительный участок. Здесь же размещаются электроподстанция, ветучасток, автозаправочная станция, склад ГСМ. На севера –  западе сельского поселения находится Бейсугское рыбхозяйство, на западе, на берегу балки «Глубокой» арендуют территорию для забора лечебной грязи. Месторождение лечебных грязей расположено в 3 км западнее станицы Копанской, в балке Дзюбина, впадающей в Ханское озеро, плес Глубокий.

На базе месторождения лечебных грязей плеса Глубокий с 1981 года производится грязелечение на курорте Ейск. Потребителем лечебных грязей  является грязелечебница санатория «Ейск»; пакетированную грязь приобретают курорты г. Горячей Ключ.

С юга, юга – востока и востока территорию ограничивает долина безымянного ручья, и балка Копани. Восточную и южную, не застроенную территорию в границах населенного пункта, занимают пахотные земли.

# 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

Электроснабжение Копанского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Краснодарского края. Поставщико электроэнергии на территории муниципального образования является  Ейские районные электросети. Протяженность сетей – 97,0 км. В настоящее время Копанское сельское поселение  электрифицировано от подстанций 	ПС  35/10 кВ «Копанская» с трансформаторами 2х4МВА. Электроснабжение потребителей Ейского района осуществляется от питающего центра ПС 220 кВ "Староминская" по 2-х сцепной ВЛ-110 кВ "Староминская-Ейск", от ПС-110 кВ "Ейская-1", "Ейская-2". Схема электроснабжения является "тупиковой". При повреждении ВЛ-110 кВ электроснабжение района прекращается. Нормативный уровень загрузки ПС 220 кВ "Староминская" составляет 72%. Электроснабжение района осуществляется от питающих подстанций по ЛЭП 110 кВ с проводами марки АС-120 и АС-150, по ЛЭП 35 кВ с проводами марки АС-95, АС-70, АС-120, АС-150, по ЛЭП 6-10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.

Существующая мощность не сможет удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов  отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены, так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства  были выявлены следующие основные проблемы:

- необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- использование трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- отсутствие резервов электрической мощности для подключения перспективной нагрузки на ряде центров питания;

- низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий вследствие использования схем релейной защиты, основанных на механических реле;

- высокая степень износа электрических сетей;

- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;

- высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери напряжения в них;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

- необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения  сельсовета станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Потребителей электроэнергии на территории Копанского сельского поселения  можно разделить на следующие группы:

- население;

- бюджетно финансируемые организации;

- прочие потребители;

- потребители собственных нужд ресурсоснабжающих организаций.

Распределение потребленной электроэнергии по группам потребителей отражают табл. 4, рис. 2.

| Таблица 4. |  |
| --- | --- |
| Потребление электроэнергии отдельными группами потребителей |
| Потребитель | Потребление электроэнергии, % |
| Население | 76 |
| Бюджетные организации | 12,8 |
| Прочие потребители | 11,2 |

Рисунок 2. Структура потребления электроэнергии.

Сетевым предприятием, оказывающим услуги по электроснабжению на территории Копанского сельского поселения  является Ейские районные электросети.

# Баланс производства и потребления электроэнергии

Существующие объемы потребления электроэнергии на территории муниципального образования представленны в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование сельского поселения | Население, чел | Удельная нагрузка, кВт/чел | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кВт-ч/год на 1 чел | Сущ. |
| станица Копанская | 3808 | 0,41 | 1561 | 1530 | 5826 |

# Перспективный баланс производства и потребления электроэнергии

Прогноз потребности в электроэнергии в МО Копанского сельского поселения  произведен на основе следующих параметров:

- прогноза увеличения численности постоянного населения;

- норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека.

Прогноз изменения численности населения муниципального образования

Станица Копанская является единственным населенным пунктом Копанского сельского поселения. Население станицы составляет на 01.01.2010г. 3823 человек, она относится к большим населенным пунктам Краснодарского края. Динамика численности поселения характеризуется превышением уровня смертности над уровнем рождаемости примерно в 2,4 раза, что характерно для всего Ейского района, а также регрессивным типом возрастной структуры населения с относительной низкой долей населения молодых возрастов (результат снижения рождаемости за последние 20 лет) и относительно высокой долей населения старших возрастов. Так на 1.01.2010г. количество пенсионеров станицы Копанской составляет 1320 человек, т.е. 34,5% от всего ее населения.

Таблица 6.

Динамика численности населения.

| № п\п | Дата | Численность чел | Рождаемость чел | Смертность чел | Коэф. Естеств. убыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.01.2006 | 3846 | 26 | 64 | -10,0 |
| 2. | 01.01.2007 | 3825 | 26 | 61 | -9,2 |
| 3. | 01.01.2008 | 3831 | 29 | 58 | -7,6 |
| 4. | 01.01.2009 | 3808 | 25 | 69 | -11,6 |
| 5. | 01.01.2010 | 3823 | 27 | 52 | -6,6 |

Средний коэффициент естественной убыли в период с 01.01.2006г. по 01.01.2010г. составляет на 1000 жителей -9,0. Численность постоянного населения МО 3700 чел.

Таблица 7.

Возрастная структура населения.

| № п/п | Возраст | Численность, чел | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | От 0 – 14 лет | 530 | 14,3 |
| 2. | От 15 – 19 лет | 210 | 5,7 |
| 3. | От 20 – 29 лет | 287 | 7,8 |
| 4. | От 30 – 39 лет | 308 | 8,3 |
| 5. | От 40 – 49 лет | 780 | 21,1 |
| 6, | От 50 – 59 лет | 690 | 18,6 |
| 7. | От 60 и старше | 895 | 24,2 |
| Итого : 3700 | 100 |

Таблица 8.

Распределение населения по отраслям экономики на 01.01.2010г.

| № п/п | Наименование | Численность чел | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетная сфера | 218 | 5,9 |
| 2. | Промышленность | - | - |
| 3. | Агропромышленный комплекс и переработка с\х продукции \ из них фермеров | 720\4 | 19,5\0,1 |
| 4. | Транспорт и связь | 11 | 0,3 |
| 5. | Торговля и сфера обслуживания | 54 | 1,5 |
| 6. | Другие отрасли | 86 | 2,3 |
| 7. | Индивидуальные предприниматели | 55 | 1,5 |

Прогноз численности постоянного населения Копанского сельского поселения , т.е. станицы Копанской, предлагается принять на 2020 год – 4000 тыс. чел. на 2030 год 4400 чел. Прирост составит 577 чел, т.е. 14,6%.

Таблица 9.

Прогноз численности постоянного населения муниципального

| № п/п | Наименование | Существующая численность населения | Численность населения на расчетный срок до 2030 года | Прирост населения | % прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копанское сельское поселение | 3 808 | 4 400 | 592 | 15,5% |

Этот прогноз прежде всего подтверждается мерами принятыми Правительством  Р.Ф. по стимулированию рождаемости в стране , а также предложенных в СТП Ейского района увеличению производства сельскохозяйственной продукции ОАО «Родина» и предложений в генеральном плане Копанского сельского поселения по развитию частного бизнеса по производству сельскохозяйственной продукции, развитию птицеводства, переработка и консервации на мини предприятиях (переработка и консервация овощей, фруктов, мяса птицы),а также развития с учетом экономического, природного, бальнеологического потенциала поселения курортно – оздоровительной, рекреационной деятельности, основой которой также могут стать частные инвестиции.

Прогноз численности временного населения организованного типа основывается на предложенном в проекте курортно – оздоровительного, рекреационного комплекса.

Таблица 10.

Учреждения курортно – оздоровительного комплекса.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол - во | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пансионат с грязелечением в т.ч. для семей с детьми | мест | 90 | круглогодично |
| 2. | Детский оздоровительный лагерь | мест | 80 | сезонный |
| 3. | База отдыха | мест | 30 | сезонный |
| 4. | SPA- центр лечебной грязи | мест | 60 - 70 | сезонный |
| 5. | Рыбо – охотнические хозяйства | мест | 90 | сезонный |

Итого: 350

С учетом предлагаемых в проектных решениях мерам по повышению уровня хозяйственной деятельности, безработица в поселении должна быть к расчетному сроку сведена к минимуму.

Перспективное строительство

Общий объем жилого фонда по данным на  01.01.2010г. составляет 84,95 т.м2, квартир 1433. Средняя жилая обеспеченность – 22 м2/чел.

Основная часть жилой площади – 97% находится в личной собственности, 3% - ведомственный жилой фонд, как правило, это 2-3 квартирные одноэтажные жилые дома. 80,6% жилых домов в каменно – кирпичном исполнении.

Жилая застройка в основном одноэтажная. В станице Копанской за последние 5 лет построено 3 частных двухэтажных дома в кирпичном исполнении.

Электроснабжение и водопроводом обеспечено 100% жилых домов, канализацией 86%, газом 46%.

В соответствии с НГП Краснодарского края п. 2.2.73 в сельских поселениях расчетные  показатели жилищной обеспеченности в малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируется.

На первую очередь строительства в соответствии с генеральным планом принимается норма жилой обеспеченности 30м2/чел, жилая площадь составит  120 тыс.м2, в т.ч. общий объем нового строительства составит 35,05 тм2 и в нем 1,54 тыс м2 возобновляемое жилье. Коэффициент семейности 3.(3х30=90м2 на 1 дом) площадь приусадебных участков 0,15 га/усадьбу.

Кроме того в СЗЗ находится 158 домов, которые попадают под выморачивание, из них 50% на 1 очередь и 50% на расчетный срок.

Таким образом количество строящихся на 1 очередь составит 389 дома плюс 79 дома из СЗЗ всего 468 домов. Объем нового строительства на 1 очередь составляет 42,5 тыс.м2.

Площадь жилой зоны первой очереди составит 70,2 га, а селитебной территории 98 – 108 га ( примерно 0,21 га – 0,23 га на 1 дом по нормам НГП Краснодарского края).

На расчетный срок норма жилой обеспеченности принимается 35м2\чел., жилая площадь станицы должна составить 154 тм2, новое строительство – 46,7 тм2 т.е. 389 домов плюс 79 домов из СЗЗ – итого 468 домов.

Кроме того на расчетный срок предлагаются разуплотнение центральной части станицы по улице Красноармейской и Садовой, на территории около 60га таким образом, что 50% застройщиками предлагаются более крупные участки , за счет которых будут увеличены участки остающихся на этой территории застройщиков (это положение проекта чисто условное , т.к. основано на добровольной основе). Таким образом на перспективное освоение  под селитебную застройку понадобится ( от 98,0 га до 108,0 га) + 60га. Всего под селитебную территорию  потребуется ( от 196 га до 216 га)+60га= от 156 га до 226га, под производственно-коммунальную от 93,4 га до 97,4 га.

Таблица 11.

Объемы жилищного строительства.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существ. | 1 очередь | Рассчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населен. | тыс. чел. | 3,8 | 4,0 | 4,4 |
| 2. | Жилая обеспеченность | м2/чел | 22,2 | 30,0 | 35,0 |
| 3. | Общий объем жилого фонда | тыс. м2 | 84,95 | 120,0 | 154,0 |
| 4. | Возобновляемый жилой фонд | тыс. м2 |  | 1,54 | 6,8 |
| 5. | Жилой фонд находящийся в СЗЗ | тыс. м2 | 11,8 | 5,9 | 5,9 |
| 6. | Объем нового строительства всего | тыс. м2 |  | 42,49-(42,5) | 89,19 (89,2) (в т.ч. 42,49 тыс.м2) |
| 7. | Объем существующего и сохраняемого жилого фонда | тыс. м2 |  | 77,51 | 64,8 |
| 8. | Селитебная территория | га | 271,0 | 98,0 – 108,0 | 98,0 – 108,0 |
| 9. | *Разуплотнение жилой застройки | га |  |  | *60,0 |
| 10. | Итого: селитебная территория | га |  | 369 - 379 | 467 – 487 *527 - 547 |
| 11. | Территория производственно – коммунальной зоны | га |  | 19,6 – 21,6 | 93,4 – 97,4 (в том числе 19,6 – 21,6) |

Таким образом селитебная площадь станицы до 2030 года должна составить от 467га до 487га (без учета разуплотнения центральной части). Территория производственно-коммунальной зоны от 93,4га до 97,4га. Таким образом к 2030г. территория станицы составит от 624,4га до 644,4га.

Расчетные электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Прогноз потребности рассчитан	с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Таблица 12.

Перспективный баланс производства и потребления электроэнергии

| Наименование сельского поселения | Население, чел | Удельная нагрузка, кВт/чел | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. |  | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. | кВт-ч/год на 1 чел | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. |
| станица Копанская | 3808 | 4400 | 592 | 0,41 | 1561 | 1804 | 243 | 1530 | 5826 | 6732 | 906 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммуникальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности в зависимости от местных условий (например, канатные дороги, пожарные депо, рестораны..и пр.)

В таблице 13. приведены прогнозируемые расчетные электрические мощности по категориям потребителей Копанского сельского поселения.

Таблица 13

Расчетная потребность в  добавленной электрической мощности по группам потребителей

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1804 | 6732 |
| 2 | Наружное освещение | 90 | 337 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 189 | 707 |
| 4 | Итого: | 2084 | 7775 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1459 | 5443 |

## Основные показатели работы системы электроснабжения

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий на 2030 год являются:

- Полный охват потребителей услугами электроснабжения;

- Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации.

Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения:

надежность и бесперебойность электроснабжения;

- обеспечение качества электроэнергии отпускаемой потребителям в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

- обеспечение возможности поэтапного развития и оптимизации схемы электроснабжения.

Результаты реализации Схемы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе электроснабжения МО Копанского сельского поселения  принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (табл. 4):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

В результате выполнения мероприятий сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность энергоисточников, появятся дополнительные возможности для резервирования центров питания, что позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг электроснабжения, улучшится экологическая ситуация в муниципальном образовании, появятся дополнительные рабочие места.

| Таблица 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Программы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
|  |  | 2017г. | 2017-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2025-2030 гг. |  |
| Доступность для потребителей |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Спрос на услуги электроснабжения |  |
| Потребление электрической энергии | тыс. кВт | 5826,00 | 6128,00 | 6430,00 | 6732,00 | 6732,00 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 93 | 84 | 75 | 67 | 67 |
| Охват потребителей приборами учета |  |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на | ед./км | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Износ коммунальных систем | % | 65 | 60 | 55 | 50,5 | 50,5 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 8,5 | 5,8 | 4,3 | 1,8 | 1,8 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
| Уровень потерь электрической энергии | % | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Объем выбросов | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Схемы являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии.

- Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- Перспективное строительство направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения;

На расчетный период до 2030 года планируется провести мероприятия по реконструкции высоковольтных линий электропередач.

Основными направлениями модернизации системы электроснабжения являются:

- Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования.

- Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ.

- Реконструкция сетей ВЛ 0,4 кВ

- Строительство сетей электроснабжения.

Схемой предусмотрено строительство трансформаторной подстанции и линий электропередач мощностью P1 =  5600 кВт.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В связи с освоением первой очереди строительства, непосредственно примыкающего к существующей зоне жилищной застройки площадью S1= 13,64+7,12=20,76 га (120 индивидуальных домов), предусмотрено подключение к существующим системам электроснабжения.

По мере инвестиционного освоения первой очереди строительства и начала второго этапа строительства (к расчетному сроку) площадью S2= 69,46 га (450 индивидуальных домов), предусмотрено строительство ВЛЭП напряжением U1= 35 кВ протяженностью L2= 690 м и ТП 35/10 кВ. Кроме того предусмотрены распределительные сети (кабельные) на номинальное напряжение U2=10 кВ протяженностью L3= 1025 + 350 + 790 = 2165 м и три групповых ТП 10/0,4 кВ.

По завершению первой очереди строительства и освоения к расчетному сроку площади S3= 96,26+67,76 = 164,02 га (900 индивидуальных домов), предусмотрено подключение указанных домов к указанной системе электроснабжения.

Средняя совокупная дополнительная нагрузка составит 5600 кВт, а в расчете на каждую подстанцию -  1880 кВт. Число трансформаторов устанавливается проектом, их установка осуществляется по очередям строительства.

В СТП Ейского района прогноз электропотребления для бытовых целей определен в количестве W=  6732 тыс. кВт.час в год при мощности Р= 1804 кВт.

Рисунок 3. Прогнозная схема электроснабжения территории перспективной застройки станицы Копанская.

Таблица 15.

Характеристика предлагаемых инвестиционных проектов в области электроснабжения поселения

| Направление | Мероприятие | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Величина капиталовложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство воздушных линий электропередач | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 690 м | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 37 | 733 |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство кабельных линий электропередач | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2165 м | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 159 | 1846-3184 (в зависимости от выбранного способа прокладки). |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство трансформаторной подстанции | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство ТП-35/10 кВ | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 94 | 1888 |
| Строительство электроэнергетических объектов | Строительство трансформаторной подстанции | Отсутствуют возможности для подключения потребителей 2 очереди градостроительного освоения территории к объектам электроснабжения | Строительство ТП-10/ 04 кВ в количестве 3 шт. | Обеспечение услугами электроснабжения вновь осваиваемых территорий для жилищного строительства | 177 | 3540 |
| Итого затрат по системе «Электроснабжение» | 467 | 9345 |

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения

Т.к. в Копанском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

# Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Качество поставляемой энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.